9－螺紋之螺距系排

9-1    公制螺絲之螺距系排      1.適用範圍：這規格為公制螺絲之螺距系列之規定。

2.系    列：公制螺絲之系排有普通螺紋螺絲和細螺紋縲絲２系排。

備(1)自M0.3至M1.4之螺絲規定于小徑螺絲(JIS  B  0201)，M1以上之公制螺絲規定于(JIS  B  0205，B  0207)

(2)括號內的標稱或螺距在ISO沒有規定，因而新設計的機器避免使用。

9-2  美制螺絲之山數系列

1.適用範圍：此規格係為美制普通螺紋及同山形螺紋之螺距系排而規定。

2.系    排：美制螺紋之系排有普通螺紋、細螺紋、極細螺紋，４山、６山、８山、１２山、１６山、２０山、

２８山、３２山共１１系排。

# Text boxes

| 標 稱 | 普通螺紋 | 細 螺 紋 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.2 |
| M | 0.3 | 0.08 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.35 | 0.09 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.4 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.45 | 0.1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.5 | 0.125 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.55 | 0.125 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.6 | 0.15 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.7 | 0.175 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.8 | 0.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 0.9 | 0.225 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 1 | 0.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.2 |
| M | 1.1 | 0.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.2 |
| M | 1.2 | 0.25 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.2 |
| M | 1.4 | 0.3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.2 |
| M | 1.6 | 0.35 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.2 |
| (M | 1.7) | 0.35 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | (0.2) |
| M | 1.8 | 0.35 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.2 |
| M | 2 | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.25 | － |
| M | 2.2 | 0.45 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.25 | － |
| (M | 2.3) | 0.4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | (0.25) | － |
| M | 2.5 | 0.45 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.35 | － | － |
| (M | 2.6) | 0.45 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | (0.35) | － | － |
| M | 3 | 0.5(0.6) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.35 | － | － |
| M | 3.5 | 0.6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.35 | － | － |
| M | 4 | 0.7(0.75) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.5 | － | － | － |
| M | 4.5 | 0.75 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.5 | － | － | － |
| M | 5 | 0.8(0.9) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.5 | － | － | － |
| M | 5.5 | (0.9) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.5 | － | － | － |
| M | 6 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 0.75 | (0.5) | － | － | － |
| M | 7 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | 0.75 | (0.5) | － | － | － |
| M | 8 | 1.25 | － | － | － | － | － | － | 1 | 0.75 | (0.5) | － | － | － |
| M | 9 | 1.25 | － | － | － | － | － | － | 1 | 0.75 | (0.5) | － | － | － |
| M | 10 | 1.5 | － | － | － | － | － | 1.25 | 1 | 0.75 | (0.5) | － | － | － |
| M | 11 | 1.5 | － | － | － | － | － | (1.25) | 1 | 0.75 | (0.5) | － | － | － |
| M | 12 | 1.75 | － | － | － | － | 1.5 | 1.25 | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| (M | 13) | － | － | － | － | － | (1.5) | － | (1) | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 14 | 2 | － | － | － | － | 1.5 | 1.25 | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 15 | － | － | － | － | － | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 16 | 2 | － | － | － | － | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 17 | － | － | － | － | － | 1.5 | － | 1 | － | － | － | － | － |
| M | 18 | 2.5 | － | － | － | 2 | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 20 | 2.5 | － | － | － | 2 | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 22 | 2.5 | － | － | － | 2 | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 24 | 3 | － | － | － | 2 | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 25 | － | － | － | － | 2 | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 26 | － | － | － | － | (2) | 1.5 | － | (1) | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 27 | 3 | － | － | － | 2 | 1.5 | － | 1 | － | － | － | － | － |
| M | 28 | － | － | － | － | 2 | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 30 | 3.5 | － | － | 3 | 2 | 1.5 | － | 1 | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 32 |  | － | － | － | 2 | 1.5 | － | (1) | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 33 | 3.5 | － | － | 3 | 2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | － |
| (M | 34) | － | － | － | － | (2) | (1.5) | － | (1) | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 35 | － | － | － | － | － | 1.5 | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 36 | 4 | － | － | 3 | 2 | 1.5 | － | (1) | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 38 | － | － | － | － | (2) | 1.5 | － | (1) | － | (0.5) | － | － | － |
| M | 39 | 4 | － | － | 3 | 2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 40 | － | － | － | 3 | 2 | 1.5 | － | (1) | － | － | － | － | － |
| M | 42 | 4.5 | － | 4 | 3 | 2 | 1.5 | － | (1) | － | － | － | － | － |
| M | 45 | 4.5 | － | 4 | 3 | 2 | 1.5 | － | (1) | － | － | － | － | － |
| M | 48 | 5 | － | 4 | 3 | 2 | 1.5 | － | (1) | － | － | － | － | － |
| M | 50 | － | － | － | 3 | 2 | 1.5 | － | (1) | － | － | － | － | － |
| M | 52 | 5 | － | 4 | 3 | 2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 55 | － | － | 4 | 3 | 2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 56 | 5.5 | － | 4 | 3 | 2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 58 | － | － | 4 | 3 | 2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | － |
| M | 60 | 5.5 | － | 4 | 3 | (2) | (1.5) | － | － | － | － | － | － | － |

英制螺絲山數系排

| 系 標 排 稱 | 普通螺紋 | 細螺紋 |
| --- | --- | --- |
|  | 山 | 山 |
| W 1/16 | (60) | － |
| W 3/32 | (48) | － |
| W 1/8 | 40 | － |
| W 5/32 | 32 | － |
| W 3/16 | 24 | 32 |
| W 7/32 | 24 | 28 |
| W 1/4 | 20 | 26 |
| W 9/32 | － | 26 |
| W 5/16 | 18 | 22 |
| W 3/8 | 16 | 20 |
| W 7/16 | 14 | 18 |
| W 1/2 | 12 | 16 |
| W 9/16 | 12 | 16 |
| W 5/8 | 11 | 14 |
| W 11/16 | 11 | 14 |
| W 3/4 | 10 | 12 |
| W 7/8 | 9 | 11 |
| W 1 | 8 | 10 |
| W 1 1/8 | 7 | 9 |
| W 1 1/4 | 7 | 9 |
| W 1 3/8 | 6 | 8 |
| W 1 1/2 | 6 | 8 |
| W 1 5/8 | 5 | 8 |
| W 1 3/4 | 5 | 7 |
| W 1 7/8 | 4 1/2 | － |
| W 2 | 4 1/2 | 7 |
| W 2 1/4 | 4 | 6 |
| W 2 1/2 | 4 | 6 |
| W 2 3/4 | 3 1/2 | 6 |
| W 3 | 3 1/2 | 5 |
| W 3 1/4 | 3 1/4 | 5 |
| W 3 1/2 | 3 1/4 | 4 1/2 |
| W 3 3/4 | 3 | 4 1/2 |
| W 4 | 3 | 4 1/2 |
| W 4 1/4 | 2 7/8 | 4 |
| W 4 1/2 | 2 7/8 | 4 |
| W 4 3/4 | 2 3/4 | 4 |
| W 5 | 2 3/4 | 4 |
| W 5 1/4 | 2 5/8 | 4 |
| W 5 1/2 | 2 5/8 | 4 |
| W 5 3/4 | 2 1/2 | 4 |
| W 6 | 2 1/2 | 4 |

| 標 稱 | 普通螺紋 | 細螺紋 | 普通螺紋 | 特 殊 山 形 螺 紋 系 排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNC | UNF | UNEF | 4UN | 6UN | 8UN | 12UN | 16UN | 20UN | 28UN | 32UN |
| NO. | 0 | － | 80 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| NO. | 1 | 64 | 72 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| NO. | 2 | 56 | 64 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| NO. | 3 | 48 | 56 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| NO. | 4 | 40 | 48 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| NO. | 5 | 40 | 44 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| NO. | 6 | 32 | 40 | － | － | － | － | － | － | － | － | UNC |
| NO. | 8 | 32 | 36 | － | － | － | － | － | － | － | － | UNC |
| NO. | 10 | 24 | 32 | － | － | － | － | － | － | － | － | UNF |
| NO. | 12 | 24 | 28 | 32 | － | － | － | － | － | － | UNF | UNEF |
| U | 1/4 | 20 | 28 | 32 | － | － | － | － | － | UNC | UNF | UNEF |
| U | 5/16 | 18 | 24 | 32 | － | － | － | － | － | 20 | 28 | UNEF |
| U | 3/8 | 16 | 24 | 32 | － | － | － | － | UNC | 20 | 28 | UNEF |
| U | 7/16 | 14 | 20 | 28 | － | － | － | － | 16 | UNF | UNEF | 32 |
| U | 1/2 | 13 | 20 | 28 | － | － | － | － | 16 | UNF | UNEF | 32 |
| U | 9/16 | 12 | 18 | 24 | － | － | － | UNC | 16 | 20 | 28 | 32 |
| U | 5/8 | 11 | 18 | 24 | － | － | － | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 |
| U | 11/16 | － | － | 24 | － | － | － | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 |
| U | 3/4 | 10 | 16 | 20 | － | － | － | 12 | UNF | UNEF | 28 | 32 |
| U | 13/16 | － | － | 20 | － | － | － | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| U | 7/8 | 9 | 14 | 20 | － | － | － | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| U | 15/16 | － | － | 20 | － | － | － | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| U | 1 | 8 | 12 | 20 | － | － | UNC | UNF | 16 | UNEF | 28 | 32 |
| U | 1 1/16 | － | － | 18 | － | － | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 1/8 | 7 | 12 | 18 | － | － | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 3/16 | － | － | 18 | － | － | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 1/4 | 7 | 12 | 18 | － | － | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 5/16 | － | － | 18 | － | － | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 3/8 | 6 | 12 | 18 | － | － | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 7/16 | － | － | 18 | － | － | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 1/2 | 6 | 12 | 18 | － | UNC | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | － |
| U | 1 9/16 | － | － | 18 | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 1 5/8 | － | － | 18 | － | UNC | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 1 11/16 | － | － | 18 | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 1 3/4 | 5 | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 1 13/16 | － | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 1 7/8 | － | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 1 15/16 | － | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 | 4 1/2 | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 1/8 | － | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 1/4 | 4 1/2 | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 3/8 | － | － | － | － | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 1/2 | 4 | － | － | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 5/8 | － | － | － | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 3/4 | 4 | － | － | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 2 7/8 | － | － | － | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |
| U | 3 | 4 | － | － | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | － | － |

英制螺絲在ISO螺紋規格內沒有制定，而JIS也于1970年把它廢止。