7.管用絲攻形狀

7-1 英制管用推拔螺絲攻

7-2美制管用推拔絲攻

7－3   英制管用平行絲攻

7－4   美制管用平行絲攻

7-5管用切牙樣板之形狀

7-6管用螺紋規之形狀

（A）英制管用推拔螺紋規

（B）英制管用平行螺紋用限界牙規

（C）美制管用推拔螺紋規

（Ｄ）美制管用耐密推拔螺紋規

# Text boxes

單位：mm

|  | 每吋 | 基準外徑 |  | B | B1 |  |  |  | 槽數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 稱 | 牙數 | (D) | A | 長螺形 | 短螺形 | 長螺形 | 許容差 | 短螺形 | 許容差 | C | E | F | 標準 | 互搭 |
|  |  |  |  |  |  |  | ＋－ |  | ＋－ |  |  |  | 品 |  |
| PT 1/8 | 28 | 9.728 | 55 | 19 | 16.5 | 13 | 0.91 | 10.5 | +0.5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.0 |  |  |  |  |  |
| PT 1/4 | 19 | 13.157 | 62 | 28 | 19.5 | 21 | 1.34 | 12.5 | 〃 | 11 | 12 | 9 | 〃 | 〃 |
| PT 3/8 | 〃 | 16.662 | 65 | 〃 | 21 | 〃 | 〃 | 14 | 〃 | 14 | 14 | 11 | 〃 | 〃 |
| PT 1/2 | 14 | 20.955 | 80 | 35 | 27 | 25 | 1.81 | 17 | +0.5 | 18 | 17 | 14 | 〃 | 〃 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 |  |  |  |  |  |
| PT 5/8 | 〃 | 22.911 | 82 | 〃 | 28 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 | 19 | 18 | 15 | 〃 | 〃 |
| PT 3/4 | 〃 | 26.441 | 85 | 〃 | 29 | 〃 | 〃 | 19 | 〃 | 23 | 20 | 17 | 〃 | 〃 |
| PT 7/8 | 〃 | 30.201 | 90 | 40 | 32 | 28 | 〃 | 20 | 〃 | 24 | 22 | 19 | 〃 | 〃 |
| PT1 | 11 | 33.249 | 95 | 45 | 35 | 32 | 2.31 | 22 | 〃 | 26 | 24 | 21 | 〃 | 〃 |
| PT1 1/8 | 〃 | 37.897 | 100 | 〃 | 36 | 〃 | 〃 | 23 | 〃 | 28 | 〃 | 〃 | 6 | 7 |
| PT1 1/4 | 〃 | 41.910 | 105 | 〃 | 37.5 | 〃 | 〃 | 24.5 | 〃 | 32 | 30 | 26 | 〃 | 〃 |
| PT1 3/8 | 〃 | 44.323 | 110 | 〃 | 38 | 〃 | 〃 | 25 | 〃 | 35 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT1 1/2 | 〃 | 47.803 | 〃 | 〃 | 38.5 | 〃 | 〃 | 25.5 | 〃 | 38 | 32 | 29 | 〃 | 〃 |
| PT1 5/8 | 〃 | 51.990 | 115 | 〃 | 39 | 〃 | 〃 | 26 | 〃 | 40 | 35 | 32 | 〃 | 〃 |
| PT1 3/4 | 〃 | 53.746 | 〃 | 〃 | 39.5 | 〃 | 〃 | 26.5 | 〃 | 42 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT2 | 〃 | 59.614 | 120 | 50 | 42.5 | 35 | 〃 | 27.5 | 〃 | 46 | 38 | 35 | 〃 | 〃 |
| PT2 1/4 | 〃 | 65.710 | 130 | 55 | 45 | 40 | 〃 | 30 | 〃 | 50 | 42 | 38 | 8 | － |
| PT2 1/2 | 〃 | 75.184 | 145 | 65 | 47 | 50 | 3.46 | 32 | 〃 | 55 | 44 | 41 | 〃 | － |
| PT2 3/4 | 〃 | 81.534 | 150 | 〃 | 〃 | 52 | 〃 | 33 | +0.5 | 60 | 50 | 46 | 〃 | － |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.0 |  |  |  |  |  |
| PT3 | 〃 | 87.884 | 155 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 34 | 〃 | 65 | 52 | 50 | 〃 | － |
| PT3 1/4 | 〃 | 93.980 | 165 | 68 | 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 68 | 58 | 54 | 10 | － |
| PT3 1/2 | 〃 | 100.330 | 〃 | 〃 | 51 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 | － |
| PT3 3/4 | 〃 | 106.680 | 170 | 70 | 〃 | 55 | 〃 | 36 | 〃 | 72 | 〃 | 〃 | 〃 | － |
| PT4 | 〃 | 113.030 | 〃 | 〃 | 52 | 〃 | 〃 | 37 | 〃 | 75 | 62 | 58 | 〃 | － |

單位：mm

|  | 每吋 | 基 準 |  |  | B1 |  |  |  | 槽 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 稱 | 牙數 | 有效徑D2 | A | B | 寸法 | 許容差 | C | E | F | 標準 | 互搭 |
|  |  |  |  |  |  | ＋－ |  |  |  |  |  |
| NPT 1/16 | 27 | 7.142 | 55 | 18 | 12.00 | 1.5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 |
| NPT 1/8 | 〃 | 9.489 | 〃 | 19 | 12.05 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NPT 1/4 | 18 | 12.487 | 62 | 28 | 17.45 | 〃 | 11 | 12 | 9 | 〃 | 〃 |
| NPT 3/8 | 〃 | 15.926 | 65 | 〃 | 17.65 | 〃 | 14 | 14 | 11 | 〃 | 〃 |
| NPT 1/2 | 14 | 19.772 | 80 | 35 | 22.85 | 〃 | 18 | 17 | 14 | 〃 | 〃 |
| NPT 3/4 | 〃 | 25.117 | 85 | 〃 | 22.95 | 〃 | 23 | 20 | 17 | 〃 | 〃 |
| NPT1 | 11 1/2 | 31.461 | 95 | 45 | 27.40 | 2.0 | 26 | 24 | 21 | 〃 | 〃 |
| NPT1 1/4 | 〃 | 40.218 | 105 | 〃 | 28.10 | 〃 | 32 | 30 | 26 | 〃 | 〃 |
| NPT1 1/2 | 〃 | 46.287 | 110 | 〃 | 28.40 | 〃 | 38 | 32 | 29 | 6 | 7 |
| NPT2 | 〃 | 58.325 | 120 | 50 | 28.00 | 〃 | 46 | 38 | 35 | 〃 | 〃 |
| NPT2 1/2 | 8 | 70.159 | 145 | 65 | 40.80 | 〃 | 55 | 44 | 41 | 8 | － |
| NPT3 | 〃 | 86.068 | 155 | 〃 | 42.95 | 〃 | 65 | 52 | 50 | 〃 | － |
| NPT3 1/2 | 〃 | 98.776 | 165 | 68 | 44.70 | 〃 | 70 | 58 | 54 | 10 | － |
| NPT4 | 〃 | 111.433 | 170 | 70 | 45.55 | 〃 | 75 | 62 | 58 | 〃 | － |

| 名 稱 | 每吋牙數 | 基準外徑 | A | B | C | E | F | 槽 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (D) |  |  |  |  |  |  |
| PF-PS 1/8 | 28 | 9.728 | 55 | 19 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| PF-PS 1/4 | 19 | 13.157 | 62 | 28 | 11 | 12 | 9 | 〃 |
| PF-PS 3/8 | 〃 | 16.662 | 65 | 〃 | 14 | 14 | 11 | 〃 |
| PF-PS 1/2 | 14 | 20.955 | 80 | 35 | 18 | 17 | 14 | 〃 |
| PF-PS 5/8 | 〃 | 22.911 | 82 | 〃 | 19 | 18 | 15 | 〃 |
| PF-PS 3/4 | 〃 | 26.441 | 85 | 〃 | 23 | 20 | 17 | 〃 |
| PF-PS 7/8 | 〃 | 30.201 | 90 | 40 | 24 | 22 | 19 | 〃 |
| PF-PS 1 | 11 | 33.249 | 95 | 45 | 26 | 24 | 21 | 〃 |
| PF-PS 11/8 | 〃 | 37.897 | 100 | 〃 | 28 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF-PS 11/4 | 〃 | 41.910 | 105 | 〃 | 32 | 30 | 26 | 〃 |
| PF-PS 13/8 | 〃 | 44.323 | 110 | 〃 | 35 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF-PS 11/2 | 〃 | 47.803 | 〃 | 〃 | 38 | 32 | 29 | 〃 |
| PF-PS 15/8 | 〃 | 51.990 | 115 | 〃 | 40 | 35 | 32 | 6 |
| PF-PS 13/4 | 〃 | 53.746 | 〃 | 〃 | 42 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF-PS 2 | 〃 | 59.614 | 120 | 50 | 46 | 38 | 35 | 〃 |
| PF-PS 21/4 | 〃 | 65.710 | 130 | 55 | 50 | 42 | 38 | 〃 |
| PF-PS 21/2 | 〃 | 75.184 | 145 | 65 | 55 | 44 | 41 | 〃 |
| PF-PS 23/4 | 〃 | 81.534 | 150 | 〃 | 60 | 50 | 46 | 〃 |
| PF-PS 3 | 〃 | 87.884 | 155 | 〃 | 65 | 52 | 50 | 〃 |
| PF-PS 31/4 | 〃 | 93.980 | 165 | 68 | 68 | 58 | 54 | 8 |
| PF-PS 31/2 | 〃 | 100.930 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF-PS 33/4 | 〃 | 106.680 | 170 | 70 | 72 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF-PS 4 | 〃 | 113.030 | 〃 | 〃 | 75 | 62 | 58 | 〃 |

單位：mm

| 名 稱 | 每吋 | 基準有效徑 | A | B | C | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牙數 | D2 |  |  |  |  |  |
| NPS 1/16 | 27 | 7.142 | 55 | 18 | 8 | 9 | 6 |
| NPS 1/8 | 〃 | 9.489 | 〃 | 19 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NPS 1/4 | 18 | 12.487 | 62 | 28 | 11 | 12 | 9 |
| NPS 3/8 | 〃 | 15.926 | 65 | 〃 | 14 | 14 | 11 |
| NPS 1/2 | 14 | 19.772 | 80 | 35 | 18 | 17 | 14 |
| NPS 3/4 | 〃 | 25.117 | 85 | 〃 | 23 | 20 | 17 |
| NPS 1 | 11 1/2 | 31.461 | 95 | 45 | 26 | 24 | 21 |
| NPS 1 1/4 | 〃 | 40.218 | 105 | 〃 | 32 | 30 | 26 |
| NPS 1 1/2 | 〃 | 46.287 | 110 | 〃 | 38 | 32 | 29 |
| NPS 2 | 〃 | 58.325 | 120 | 50 | 46 | 38 | 35 |
| NPS 2 1/2 | 8 | 70.159 | 145 | 65 | 55 | 44 | 41 |
| NPS 3 | 〃 | 86.068 | 155 | 〃 | 65 | 52 | 50 |
| NPS 3 1/2 | 〃 | 98.776 | 165 | 68 | 70 | 58 | 54 |
| NPS 4 | 〃 | 111.433 | 170 | 70 | 75 | 62 | 58 |

單位：mm

| 名 稱 | 25徑 | 38徑 | 50徑 | 57徑 | 63徑 | 75徑 | 90徑 | 105徑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DXT | DXT | DXT | DXT | DXT | DXT | DXT | DXT |
| PT 1/8 | 25X10 | 38X11 | 50X13 |  |  |  |  |  |
| PT 1/4 |  | 38X16 | 50X16 | 57X16 |  |  |  |  |
| PT 3/8 |  | 38X16 | 50X18 | 57X18 |  |  |  |  |
| PT 1/2 |  |  | 50X22 | 57X22 | 63X22 |  |  |  |
| PT 5/8 |  |  | 50X22 | 57X22 | 63X22 |  |  |  |
| PT 3/4 |  |  |  | 57X22 | 63X24 | 75X24 |  |  |
| PT 7/8 |  |  |  |  | 63X24 | 75X24 |  |  |
| PT 1 |  |  |  |  | 63X28 | 75X28 |  |  |
| PT 1 1/8 |  |  |  |  |  | 75X28 | 90X28 |  |
| PT 1 1/4 |  |  |  |  |  | 75X30 | 90X30 | 105X30 |
| PT 1 1/2 |  |  |  |  |  |  | 90X30 | 105X30 |
| PT 1 3/4 |  |  |  |  |  |  |  | 105X30 |
| PT 2 |  |  |  |  |  |  |  | 105X36 |

圖示4刃口之例，關於5刃口、6刃口……V形槽都要在切刃部分之上面

單位：mm

| 名 稱 | 牙 數 | A | B | C | E | 手柄號數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT 1/8 | 28 | 82 | 6.01 | 40 | 9 | 1 |
| PT 1/4 | 19 | 90 | 9.02 | 50 | 12 | 2 |
| PT 3/8 | 〃 | 95 | 9.36 | 〃 | 17 | 3 |
| PT 1/2 | 14 | 98 | 12.24 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 5/8 | 〃 | 112 | 13.61 | 65 | 21 | 4 |
| PT 3/4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 7/8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 1 | 11 | 126 | 15.59 | 80 | 26 | 5 |
| PT 1 1/8 | 〃 | 128 | 17.90 | 95 | 〃 | 〃 |
| PT 1 1/4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 1 3/8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 1 1/2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 1 5/8 | 〃 | 131 | 21.08 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 1 3/4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PT 2 | 〃 | 145 | 21.08 | 110 | 29 | 6 |

單位：mm

| 名 稱 | 牙數 | A | B1 | B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF (PS) 1/8 | 28 | 40 | 6.01 | 4 |
| PF (PS) 1/4 | 19 | 50 | 9.02 | 8 |
| PF (PS) 3/8 | 〃 | 〃 | 9.36 | 〃 |
| PF (PS) 1/2 | 〃 | 〃 | 12.24 | 10 |
| PF (PS) 5/8 | 〃 | 65 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 3/4 | 〃 | 〃 | 13.26 | 〃 |
| PF (PS) 7/8 | 〃 | 80 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 1 | 11 | 〃 | 15.59 | 〃 |
| PF (PS) 1 1/8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 1 1/4 | 〃 | 95 | 17.9 | 15 |
| PF (PS) 1 3/8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 1 1/2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 1 5/8 | 〃 | 〃 | 21.08 | 〃 |
| PF (PS) 1 3/4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 2 | 〃 | 110 | 〃 | 〃 |

| 名 稱 | 牙 數 | L | 厚 形 | 薄 形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | A | B |
| PF (PS) 1/8 | 28 | 99 | 32 | 7 | 32 | 5 |
| PF (PS) 1/4 | 19 | 111 | 35 | 10 | 35 | 9 |
| PF (PS) 3/8 | 〃 | 112 | 36 | 11 | 36 | 〃 |
| PF (PS) 1/2 | 14 | 118 | 39 | 14 | 39 | 12 |
| PF (PS) 5/8 | 〃 | 132 | 44 | 〃 | 44 | 〃 |
| PF (PS) 3/4 | 〃 | 133 | 45 | 15 | 45 | 〃 |
| PF (PS) 7/8 | 〃 | 149 | 50 | 〃 | 50 | 〃 |
| PF (PS) 1 | 11 | 〃 | 53 | 18 | 47 | 〃 |
| PF (PS) 1 1/8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 1 1/4 | 〃 | 156 | 55 | 20 | 55 | 17 |
| PF (PS) 1 3/8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 1 1/2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| PF (PS) 1 5/8 | 〃 | 159 | 58 | 23 | 52 | 〃 |
| PF (PS) 1 3/4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |

單位：mm

| 名 稱 | 牙數 | A | B | C | L2 | L1－P | L1 | L1－P | 手柄號數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPT 1/16 | 27 | 62.5 | 30 | 9 | 6.6322 | 5.0048 | 4.0640 | 3.1232 | 0 |
| NPT 1/8 | 〃 | 82.5 | 40 | 12 | 6.7018 | 5.0429 | 4.1021 | 3.1613 | 1 |
| NPT 1/4 | 18 | 91 | 50 | 17 | 10.2052 | 7.1973 | 5.7861 | 4.3749 | 2 |
| NPT 3/8 | 〃 | 96 | 〃 | 〃 | 10.3576 | 7.5072 | 5.0960 | 4.6848 | 3 |
| NPT 1/2 | 14 | 99.5 | 〃 | 〃 | 13.5562 | 9.9423 | 8.1280 | 6.3137 | 〃 |
| NPT 3/4 | 〃 | 112 | 65 | 21 | 13.8610 | 10.4249 | 8.6106 | 6.7963 | 4 |
| NPT 1 | 11 1/2 | 127 | 80 | 26 | 17.3426 | 12.3688 | 10.1600 | 7.9512 | 5 |
| NPT 1 1/4 | 〃 | 127.5 | 95 | 〃 | 17.9522 | 12.8760 | 10.6680 | 8.4592 | 〃 |
| NPT 1 1/2 | 〃 | 128 | 〃 | 〃 | 18.3764 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |

| 名 稱 | 牙 數 | A | B | C | L2 | 切除部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本尺寸 | L1+P | L1 | L1-P |
| NPTF 1/16 | 27 | 28.6 | 6 | 4.5 | 6.6327 | 5.0048 | 4.0640 | 3.1232 |
| NPTF 1/8 | 〃 | 31.7 | 〃 | 6 | 6.7018 | 5.0429 | 4.1021 | 3.1613 |
| NPTF 1/4 | 18 | 35.2 | 〃 | 7.8 | 10.2052 | 7.1973 | 5.7861 | 4.3749 |
| NPTF 3/8 | 〃 | 35.4 | 〃 | 10.4 | 10.3576 | 7.5072 | 6.0960 | 4.6848 |
| NPTF 1/2 | 14 | 38.6 | 〃 | 〃 | 13.5562 | 9.9423 | 81.1280 | 6.3137 |
| NPTF 3/4 | 〃 | 43.9 | 8 | 15.4 | 13.8610 | 10.4249 | 8.6106 | 6.7963 |
| NPTF 1 | 11 1/2 | 52.3 | 9.5 | 20.5 | 17.3462 | 12.3688 | 10.1600 | 7.9512 |
| NPTF 1 1/4 | 〃 | 53.0 | 〃 | 〃 | 17.9522 | 12.8768 | 10.6680 | 8.4592 |
| NPTF 1 1/2 | 〃 | 53.4 | 〃 | 〃 | 18.3764 | 〃 | 〃 | 〃 |

| 名 稱 | 牙 數 | A | B | C | 厚 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L1+P | L1 | L1-P |
| NPTF 1/16 | 27 | 30 | 9.5 | 1.5 | 5.0048 | 4.0640 | 3.1232 |
| NPTF 1/8 | 〃 | 40 | 11.9 | 2 | 5.0429 | 4.1021 | 3.1613 |
| NPTF 1/4 | 18 | 50 | 15.0 | 2.5 | 7.1973 | 5.7861 | 4.3749 |
| NPTF 3/8 | 〃 | 〃 | 18.3 | 3.5 | 7.5072 | 6.0960 | 4.6848 |
| NPTF 1/2 | 14 | 〃 | 22.2 | 4.5 | 9.9423 | 8.1280 | 6.3137 |
| NPTF 3/4 | 〃 | 65 | 27.8 | 6 | 10.4249 | 8.6106 | 6.7963 |
| NPTF 1 | 11 1/2 | 80 | 34.1 | 7 | 12.3688 | 10.1600 | 7.9512 |
| NPTF 1 1/4 | 〃 | 95 | 42.9 | 9 | 12.8768 | 10.6680 | 8.4592 |
| NPTF 1 1/2 | 〃 | 〃 | 49.2 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 |
| NPTF 2 | 〃 | 110 | 63.5 | 14 | 13.2832 | 11.0744 | 8.8656 |
| NPTF 2 1/2 | 8 | 125 | 74.6 | 16 | 20.4978 | 17.3228 | 14.1478 |
| NPTF 3 | 〃 | 140 | 90.5 | 20 | 22.6314 | 19.4564 | 16.2814 |

單位：mm

單位：mm

單位：mm