OSG螺紋規

# Text boxes

近代機械工業之發展條件，要具備高精度化、高效率化

，而螺紋規是以此為基準，使各部品螺紋之互換性及量產

之品質能確保無誤的一種不可或缺的量具。

自JIS制訂限界用螺紋規以來，因工廠之重視使用，而

品質及產量雙方面之活用，更促進生產之合理化。

OSG螺紋規是利用集結其優秀之研磨技術及經驗，同

時徹底施行材料熱處理以及經年變化的予防處理，所生產

之高品質、高精度產品。

螺紋用限界紋規 LG

每組是由通側(GO)與不通側(NOT GO)組成，檢查時通 側需要全部暢順的旋轉通過，不通側僅能轉入２牙以內 為合格。 精度設定與螺紋規格同等級，而依使用目的，分為工作 用(GP-WP GR-WR)檢查用(GP-IP GR-IR)，ISO方式 則沒有分類，僅１種(GP-NP , GR-NR)

製造螺紋種類。M. W. U. SM. BC. G. C. 及其他特殊螺紋

基準規 MG

比較測定器具（氣缸規、指針測微器、空氣分厘卡、偏心 測定器等測定機器）之設定尺寸，點檢管理其尺寸基準之 環規及栓規。

標準螺紋規 SG

保持螺紋基準山形及基準有效徑之正確，而製成之螺紋規 、栓規及環規合為１組。 也稱為：螺紋有效徑基準規。

限界栓規 PG

確保穴與軸之互換性所必要之栓規。 其註明有軸之基準寸法的最大容許差與最小容許差尺寸。